Методика расчёта стоимости оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

- Стоимость работ и услуг определяется на основании нормативной численности рабочих по содержанию домовладений в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда», «Рекомендациями по нормированию трудовых и материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда» (Основные и дополнительные работы часть I и II), утверждённых приказом Госстроя России от 02.12.1999 года № 139.

- Технические осмотры осуществляются в целях подготовки многоквартирного дома к сезонной эксплуатации для предотвращения аварийных ситуаций.

По результатам технических осмотров составляется дефектная ведомость на выполнение работ, обеспечивающая безопасное проживание собственников в многоквартирном доме.

Величина затрат на проведение технических (профилактических) осмотров определяется на основании графиков и «Нормативов трудовых и материальных ресурсов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома».

- Подготовка дома к сезонной эксплуатации включает в себя проведение гидравлических испытаний, промывку, наладку систем центрального отопления ГВС, подготовку электроузлов и другого инженерного оборудования, обеспечивающего функционирование инженерных систем.

Стоимость затрат зависит от конструкции системы, количества и состава оборудования, объёма теплоносителя и определяется на основании «Нормативов трудовых и материальных ресурсов по содержанию и ремонту общего имущества», «Территориальных единичных расценках, сметных норм и цены на ремонтно-строительные работы» (ТЕРр-2001) и «Территориальных единичных расценках, сметных норм и цены на строительные работы» (ТЕР-2001).

- Стоимость затрат по содержанию и ремонту инженерных коммуникаций и оборудования определяется:

- на основании дефектной ведомости по результатам профилактических осмотров составляется смета на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту;

- в случае необходимости проведения непредвиденных работ возможна корректировка работ по ремонту общего имущества.

Стоимость работ подлежит изменению в соответствии с составом работ в дефектной ведомости материалов и расчётных индексов на заработную плату и т.д.

- Стоимость специальных общедомовых технических устройств определяется на основании договора со специализированными организациями.

Стоимость работ подлежит изменению при изменении цены услуги, но не более одного раза.