ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛУГ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

| N п/п | Системы | Составляющие | Содержание работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду |
| 1.1 | Придомовая территория |  | Рыхление снега, уборка придомовых территорий при проведении весенней уборки территории ЖФ | До 01.05 |
| 1.2 | Придомовая территория |  | Формовочная обрезка деревьев и кустарников. Валка деревьев диаметром не более 20 см, переработка и вывоз веток. | По мере необходимости с 01.11 – 01.12; с 01.01 – 31.03 |
| 1.3 | Придомовая территория |  | Ремонт, покраска оборудования детских, спортивных, хозяйственно-бытовых площадок, скамеек, урн | С 01.05 до 01.06 |
| 1.4 | Инженерные коммуникации | Водоснабжение и канализация | Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) | До 01.06 |
| 1.5 | Строительные конструкции | Фундаменты и стены | Очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной эксплуатации | До 01.05 |
| 1.6 | Строительные конструкции | Козырьки над подъездами | Очистка козырьков от снега и наледи | По мере необходимости |
| 2. Работы выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду |
| 2.1. | Строительные конструкции | Кровля | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора | 15.05.-15.08. график |
| 2.2. | Строительные конструкции | Кровля | Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций | 15.05.-15.09. график, по мере необходимости |
| 2.3. | Строительные конструкции | Кровля | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | По графику 1 раз в год |
| 2.4. | Инженерные коммуникации | Система отопления | Гидравлические испытания системы в соответствии с «Правилами технической эксплуатации жилого фонда», а также требованиями технического надзора энергоснабжающей организации | 15.05.-15.09. график |
| 2.5. | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС | Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек | По графику 1 раз в год и по мере необходимости |
| 2.6. | Инженерные коммуникации | Система ГВС | Гидравлические испытания системы, проходящей по техническим подпольям, до отсекающей арматуры по стоякам- подающего и циркуляционного трубопроводов | После ремонта системы |
| 2.7. | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС | Врезка штуцеров, воздушников, спутников, гильз в систему, заливка масла в гильзы при необходимости | 15.05.-15.09. график |
| 2.8. | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС | Мелкий ремонт тепловой изоляции (восстановление обвисшей изоляции, крепление изоляции с целью предупреждения ее разрушения) | 15.05.-15.09. |
| 2.9. | Инженерные коммуникации | Система ХВС | Консервация (отсечение от системы ХВС, слив воды) из поливочной системы | До 15.09. |
| 2.10 | Инженерные коммуникации | Система ХВС, ливневая канализация | Ремонт системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей) | По мере необходимости до 30.08 |
| 2.11 | Строительные конструкции | Перекрытия фундаментов и стены подвалов | Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через плиты перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций | 15.05 -15.08, график |
| 2.12 | Строительные конструкции | Стены | Восстановление незначительных нарушений в отделке цоколя (до 5% от площади цоколя) | 15.05 -15.08, график |
| 2.13 | Строительные конструкции | Фундаменты и стены подвалов | Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций | Постоянно |
| 2.14 | Придомовая территория |  | Очистка отмосток от мусора и растительности | По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| 2.15 | Строительные конструкции | Полы, стены | Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений | график |
| 2.16 | Строительные конструкции | Окна и двери | Работы по установке доводчиков, пружин на входных дверях | До 30.10 |
| 2.17 | Строительные конструкции | Окна | Остекление МОП, ремонт и укрепление оконных рам (обеспечение плотного притвора, заделка щелей), установка исправных скобяных изделий | По графику и по мере необходимости |
| 2.18 | Строительные конструкции | Двери | Ремонт и укрепление входных, межэтажных дверей (обеспечение плотного притвора дверей тамбура, заделка щелей в дверях и дверных коробках), установка исправных скобяных изделий, очистка и покраска входных дверей | 15.05-01.10., график |
| 2.19 | Придомовая территория |  | Участие в месячнике по санитарной очистке города (раз в год, весной). Уборка опавшей листвы. | При проведении весеннего и осеннего месячника по благоустройству |
| 2.20 | Строительные конструкции | Стены | Герметизация межпанельных швов. | По графику |
| 3. Работы, выполняемые при обслуживании жилого фонда в течение года |
| 3.1 | Строительные конструкции | Фундаменты и стены | Заделка щелей и трещин, устранение провалов, ремонт просевшей отмостки до 5% от общей протяженности на доме в год | 15.05-15.10 |
| 3.2 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Проведение технического осмотра систем в технических подвалах | По мере необходимости |
| 3.3 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Осмотр ХВС, канализации и ГВС | 2 раза в год |
| 3.4 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Прочистка канализационного лежака | По мере необходимости |
| 3.5 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Проверка неисправности канализационных вытяжек | 1 раз в год |
| 3.6 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Осмотр системы центрального отопления в подвальных и чердачных помещениях | 1 раз в год |
| 3.7 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Регулировка и наладка системы отопления | 1 раз в год |
| 3.8 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Консервация системы центрального отопления | С 01.05 до 01.10 |
| 3.9 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Открытие-закрытие запорно-регулирующей арматуры | По мере необходимости |
| 3.10 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, | Проверка работоспособности запорной арматуры. Разборка фильтра. Очистка фильтра от накипи. | 1 раз в год и по мере необходимости |
| 3.11 | Строительные конструкции | Подвалы, чердаки | Дезинсекция и дератизация подвалов и чердаков | По мере необходимости |
| 3.12 | Придомовая территория |  | Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | Ежедневно |
| 3.13 | Придомовая территория |  | Подметание асфальтированной территории | Ежедневно |
| 3.14 | Придомовая территория |  | Подсыпка песком придомовой территории | во время гололеда |
| 3.15 | Придомовая территория |  | Сметание снега со ступеней и площадок | Ежедневно |
| 3.16 | Придомовая территория |  | Перекидывание снега и скол льда | 1 раз в 2 суток |
| 3.17 | Придомовая территория |  | Уборка крупного мусора с придомовой территории, вывоз мусора | По мере необходимости |
| 3.18 | Придомовая территория |  | Покос травы | 2 раза в летний период |
| 3. 19 | Придомовая территория |  | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 раз в год |
| 3. 20 | Придомовая территория |  | Удаление деревьев | 1 раз в год по согласованию с комитетом по экологии |
| 3. 21 | Придомовая территория |  | Уборка детских и спортивных площадок | Постоянно |
| 3. 22 | Придомовая территория |  | Окраска детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | 1 раз в год |
| 3. 23 | Придомовая территория |  | Заполнение песочницы песком | 1 раз в год |
| 3. 24 | Придомовая территория |  | Очистка контейнерной площадки, урн от мусора | Ежедневно |
| 3.25 | МОП | Входные крыльца | Уборка площадки перед входом в подъезд (подметание, перекидывание и уборка снега, мусора) | Ежедневно |
| 3.26 | Инженерные коммуникации | Канализация | Промывка (прочистка) трубопроводов канализации | по мере необходимости |
| 3.27 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов, запорной арматуры, водоподогревателей, баков-аккумуляторов, подчеканка раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов | По мере необходимости |
| 3.28 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, канализации | Замена аварийных участков трубопроводов (ГВС, ХВС, канализации) в объеме 1% от общей протяженности системы дома в год | По мере необходимости |
| 3.29 | Инженерные коммуникации | Системы ХВС, ГВС, отопления, канализации, вентиляции | Проведение профилактических осмотров подвалов с целью контроля работы оборудования, правильной эксплуатации помещений, предупредительного ремонта, консультация жителей по правильному пользованию внутридомовым оборудованием | 1 раз в год |
| 3.30 | Строительные конструкции | Система вентиляции | Производить осмотр оголовков вентканалов, а также проверку наличия тяги в вентиляционных каналах | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 3.31 | Строительные конструкции | Система вентиляции | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год и по заявкам собственников |
| 3.32 | Инженерное оборудование МОП | Лифты | Восстановление отдельных элементов | По мере необходимости |
| 3.33 | МОП | Лифты | Мытье пола кабины лифта | ежедневно |
| 3.34 | МОП | Лифты | Мытье стен и дверей кабины лифта | 1 раз в неделю |
| 3.35 | МОП | Окна | Мытье окон | 1 раз в год |
| 3.36 | МОП | Лестничные площадки; и марши | Подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей Выше второго этажа | Ежедневно 6 раз в неделю |
| 3.37 | МОП | Лестничные площадки и марши | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц (по графику) |
| 3.38 | МОП | Лестничные площадки и марши | Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц, отопительных приборов, влажная протирка подоконников, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 1 раз в год |
| 3.39 | МОП | Входные крыльца | Очистка приямка с металлической решеткой при входе на лестницу | 1 раз в месяц |
| 3.40 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, частичный ремонт и замена неисправного оборудования, проводки и т.д.) | 1 раз в год и по мере необходимости |
| 3.41 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ревизия ВРУ | 1 раз в год и по мере необходимости |
| 3.42 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ревизия, ремонт осветительной электросети МОП | по мере необходимости |
| 3.43 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Очистка электроборудования, помещений электрощитовых от пыли и мусора | 1 раз в год |
| 3.44 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Очистка электроборудования, помещений электрощитовых от пыли и мусора | 1 раз в год и по мере необходимости |
| 3.45 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Надежное закрытие и укрепление ВРУ, электрощитовых, электрощитков, щитков слаботочных устройств | Постоянно |
| 3.46 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Снятие показаний электросчетчиков МОП и лифтов с ведением журнала | Ежемесячно |
| 3.47 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
| 3.48 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Осмотр силовых установок | 1 раз в год |
| 3.49 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Снятие показаний приборов учета | Ежемесячно |

Примечание:

В основу периодичности выполнения работ положены «Положение об организации и проведения реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий» (ВСН 58-88)